ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

Novembro/2014

APRESENTAÇÃO:

O presente Memorial Descritivo visa descrever o mobiliário para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento do município de Ivoti.

1. MOBILIÁRIO

1.1. Armário com duas portas (Atendimento):

Vista frontal                                                               Vista superior

Dimensões: 90cmx50cmx160cm (Largura X Profundidade X Altura)

Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirado, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, prateleiras, bases e laterais confeccionados em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Base do Meio: Base do meio confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. A base é fixada na parte central do Armário.
Prateleira: Composto por três prateleiras  confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. Contém quatro parafusos fixados nas laterais e encaixados nos suportes de nylon, o parafuso é fixado diretamente na lateral do armário. Na prateleira é fixado o suporte de nylon para proporcionar o encaixe da cabeça do parafuso.
Portas: Duas portas de giro com 3 dobradiças de aço com caneco por porta, puxadores metálicos, uma fechadura escamoteável com duas chaves, porta com fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno com raio de 2mm nas quinas ficando dentro dos padrões de ergonomia. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura. A mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso

1.2. Prateleira (Atendimento):

Vista frontal                                                               Vista superior

Dimensões: 90cmx50cmx160cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, prateleiras, bases e laterais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Base do Meio: Base do meio confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. A base é fixada na parte central do Armário

Prateleira: Composto por três prateleiras  confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. Contém quatro parafusos de aço fixados nas laterais e encaixados nos suportes de nylon, o parafuso é fixado diretamente na lateral do armário na altura desejada pelo cliente. Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso

1.3. Balcão com 4 portas (Atendimento):

Vista frontal                                                                                          Vista superior

Dimensões: 160cmx50cmx74cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, prateleiras, bases e laterais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Base do Meio: Base do meio confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. A base é fixada na parte central do Armário

Prateleira: Composto por duas prateleiras confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. Contém quatro parafusos fixados nas laterais e encaixados nos suportes de nylon, o parafuso é fixado diretamente na lateral do armário na altura desejada pelo cliente. Na prateleira é fixado o suporte de nylon para porporcionar o encaixe da cabeça do parafuso. Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

Portas: Duas portas de giro com 3 dobradiças de aço com caneco por porta, puxadores metálicos, uma fechadura escamoteável com duas chaves, porta com fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno com raio de 2mm nas quinas ficando dentro dos padrões de ergonomia. Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso

1.4. Guichê de atendimento (Atendimento):

Vista frontal

Vista superior

Tampo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density particleboard) de 25 mm de espessura na tonalidade amadeirada. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda.  Passador de fiação no tampo com diâmetro de 60 mm na cor do tampo.

Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density particleboard) de 25 mm de espessura na tonalidade amadeirada. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura nos topos superiores e inferiores e demais lados com 2 mm.  Sapatas niveladoras niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso.

Paineis laterais e divisória:Confeccionado em madeira MDP(Medium Density particleboard) de 25 mm de espessura na tonalidade amadeirada. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda.  Passador de fiação no tampo com diâmetro de 60 mm na cor do tampo. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas que possibilitam a regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso. Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.5. Armário com duas portas. (Sala 1):

Vista frontal                                                               Vista superior

Dimensões: 90cmx50cmx160cm (Largura X Profundidade X Altura)

Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, prateleiras, bases e laterais confeccionados em madeira MDP (Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Base do Meio: Base do meio confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Prateleira: Composto por três prateleiras  confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na cor à definir, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. Contém quatro parafusos fixados nas laterais e encaixados nos suportes de nylon. Na prateleira é fixado o suporte de nylon para proporcionar o encaixe da cabeça do parafuso.

Portas: Duas portas de giro com 3 dobradiças de aço com caneco por porta, puxadores metálicos, uma fechadura escamoteável com duas chaves, porta com fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno com raio de 2mm nas quinas ficando dentro dos padrões de ergonomia. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

Rodapé:Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta. Sapatas niveladora metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso

1.6. Mesa (Sala 1):

Vista frontal                                                                                   Vista superior

Dimensões: 120cmx60cmx74cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia. Dois dutos para passagem de fiação entre o tampo e o pé.

Painel: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, na tonalidade amadeirada com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades na mesma cor do melamínico.

Estrutura Pé Painel: Confeccionados em MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura, na tonalidade amadeirada, fixado ao painel e ao tampo, possui acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura na parte inferior e nas verticais, possui um raio de 2mm em toda a quina da borda, ficando dentro dos padrões de ergonomia. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso. Um duto para passagem de fiação entre o pé e o tampo com diâmetro de 60mm.  Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.7. Gaveteiro com 4 gavetas (Sala 1):

Vista frontal                                                                Vista superior

Dimensões: 40cmx50cmx69cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirado, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, base inferior e laterais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Frentes de gaveta: Composto quatro frentes iguais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno com raio de 2mm nas quinas ficando dentro dos padrões de ergonomia. Uma fechadura escamoteável. Puxador metálico em cada gaveta exceto.

Gavetas: Gavetas confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, com corrediça metálica deslizando sobre roldanas de nylon. Todas as peças metálicas recebem tratamento anti-corrosivo, são pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta.

Rodízios:  Rodízios com 50mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon e parafusos.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.8. Mesa (Sala 2):

Vista frontal                                                                                   Vista superior

Dimensões: 140cmx70cmx74cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirada com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia. Dois dutos para passagem de fiação entre o tampo e o pé. 
Painel:Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades na mesma cor do melamínico.

Estrutura Pé Painel: Confeccionados em MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura, tonalidade amadeirada, fixado, possui acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura na parte inferior e nas verticais, possui um raio de 2mm em toda a quina da borda exceto a parte superior, ficando dentro dos padrões de ergonomia. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso. Um duto para passagem de fiação entre o pé e o tampo. Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.9. Mesa (Sala de reuniões):

Vista frontal                                                                                   Vista superior

Dimensões: 270cmx120cmx74cm (Largura X Profundidade X Altura)

TAMPO:Confeccionado em madeira MDP(Medium Density particleboard) de 25 mm de espessura,  Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda.

PAINEL ESTRUTURAL:Confeccionado MDP(Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura. Possui fita de borda de ABS com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda.

PÉS DE AÇO LATERAIS: Estrutura metálica composta por dois pés laterais, dotada de 2 sapatas niveladoras. Com tampa sacável em aço para passagem de fios. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo, pintadas na cor preta pelo sistema de pintura eletrostática epóxi a pó. Possui no total dois painéis estruturais  “saia”,  em cada módulo confeccionados em MDP(Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura na tonalidade amadeirada fixada a estrutura metálica com  parafusos, acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno.

CAIXA DE TOMADAS: Caixa “de tomadas, possuindo quatro tomadas convencional elétrica” dentro do novo padrão da ABNT-NBR 14136, preparada para receber quatro tomadas para lógica ou telefônica. Tampa basculante de fácil acesso às tomadas confeccionada em chapa de aço, possui recorte central onde permite a saída dos fios sem deixar a tampa aberta. Possui dois recortes de 40 x 60mm para passagem de fiação abaixo do tampo, possui duas aberturas após dobrada na parte lateral para facilitar o acesso as tomadas. Pintado pelo método de pintura eletrostática epóxi a pó.

Obs.: a caixa de tomadas já é fornecida  com as tomadas elétricas.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.10. Balcão 4 portas (Sala 3):

Vista frontal                                                                                          Vista superior

Dimensões: 160cmx50cmx74cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, prateleiras, bases e laterais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Base do Meio: Base do meio confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. A base é fixada na parte central do Armário.
Prateleira: Composto por duas prateleiras  confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. Contém quatro parafusos fixados nas laterais e encaixados nos suportes de nylon, o parafuso é fixado diretamente na lateral do armário na altura desejada pelo cliente. Na prateleira é fixado o suporte de nylon para proporcionar o encaixe da cabeça do parafuso.

Portas: Duas portas de giro com 3 dobradiças de aço com caneco por porta, puxadores metálicos, uma fechadura escamoteável com duas chaves, porta com fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno com raio de 2mm nas quinas ficando dentro dos padrões de ergonomia. Todo o armário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

Rodapé:Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.11. Painel de Parede (Sala de reuniões):

Painel: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirado, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.12. Mesa (Sala 3):

Dimensões: 180cmx140cmx74cm (Largura X Profundidade X Altura)

TAMPO: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density particleboard) de 25 mm de espessura. Possui fita de borda de ABS com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda.  Passador de fiação no tampo.

PAINEL ESTRUTURAL: Confeccionado MDP(Medium Density particleboard) de 18 mm de espessura, Possui fita de borda ABS com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. Fixado nos pés de mesas com parafusos de aço .

PÉS PAINEL LATERAL: MDP(Medium Density particleboard) de 25 mm de espessura. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura na parte frontal e posterior possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso.

PÉ METÁLICO:Estrutura metálica em formato quadrado de 90º, dotada de sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso. Passador de fios. Coluna vertical em chapa de aço dobrada, permite passagem de fiação entre o tampo e o piso com tampa. Possui na tampa furação para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136). Peças metálicas com tratamento anticorrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.13. Armário com duas portas (Sala 3) :

Vista frontal                                                               Vista superior

Dimensões: 90cmx50cmx160cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, prateleiras, bases e laterais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, todas as peças recebem bordas, nenhum material fica aparente.

Base do Meio: Base do meio confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. A base é fixada na parte central do Armário.

Prateleira: Composto por três prateleiras  confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades. Contém quatro parafusos fixados nas laterais e encaixados nos suportes de nylon, o parafuso é fixado diretamente na lateral do armário na altura desejada pelo cliente. Na prateleira é fixado o suporte de nylon para porporcionar o encaixe da cabeça do parafuso.

Portas: Duas portas de giro com 3 dobradiças de aço com caneco por porta. Puxadores metálicos, uma fechadura escamoteável com duas chaves, porta com fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno com raio de 2mm nas quinas ficando dentro dos padrões de ergonomia.
Rodapé:Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.14. Gaveteiro com 4 gavetas (Sala 3):

Vista frontal                                                                Vista superior

Dimensões: 40cmx50cmx69cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirado, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, base inferior e laterais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Frentes de gaveta: Composto quatro frentes iguais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno com raio de 2mm nas quinas ficando dentro dos padrões de ergonomia. Uma fechadura escamoteável. Puxador metálico em cada gaveta.

Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, com corrediça metálica deslizando sobre roldanas de nylon. Todas as peças metálicas recebem tratamento anti-corrosivo, são pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta.

Rodízios:  Rodízios com 50mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon e parafusos.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.15. Mesa (Sala 4):

Vista frontal                                                                                   Vista superior

Dimensões: 200cmx70cmx74cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo:Confeccionada em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia. Dois dutos para passagem de fiação entre o tampo e o pé.

Painel:Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades na mesma cor do melamínico.

Estrutura Pé Painel: Confeccionados em MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura, tonalidade amadeirada, fixado ao painel e ao tampo. Possui acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura na parte inferior e nas verticais, borda reta 2mm na parte superior, possui um raio de 2mm em toda a quina da borda exceto a parte superior, ficando dentro dos padrões de ergonomia. Sapatas niveladoras metálicas e niqueladas com rosca para regulagem na altura, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso. Peças metálicas com tratamento anti-corrosivo, pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta. Um duto para passagem de fiação entre o pé e o tampo.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

1.16. Gaveteiro com 4 gavetas (Sala 4):

Vista frontal                                                                Vista superior

Dimensões: 40cmx50cmx69cm (Largura X Profundidade X Altura)

Tampo: Confeccionado em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 25mm de espessura na tonalidade amadeirado, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades, possui a quina da borda do tampo com um raio de 2mm de espessura ficando dentro dos padrões de ergonomia.

Corpo: Costa, base inferior e laterais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com acabamento em fita de borda ABS de 2mm de espessura em todas as extremidades.

Frentes de gaveta: Composto quatro frentes iguais confeccionados em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura  na tonalidade amadeirada, com fita de borda ABS de 2mm de espessura em todo o seu contorno com raio de 2mm nas quinas ficando dentro dos padrões de ergonomia. Uma fechadura escamoteável. Puxador metálico em cada gaveta exceto.

Gavetas: Gavetas internas confeccionadas em madeira MDP(Medium Density Particleboard) de 18mm de espessura, com corrediça metálica deslizando sobre roldanas de nylon. Todas as peças metálicas recebem tratamento anti-corrosivo, são pintadas pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó na cor preta.

Rodízios:  Rodízios com 50mm de diâmetro na cor preta fixados na base inferior do gaveteiro por meio de buchas de nylon e parafusos.

Todo o mobiliário recebe buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira.

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO:

É de total responsabilidade do CONTRATADO a utilização de funcionários. Os funcionários deverão possuir ferramentas em quantidade adequada para a correta instalação. Também é de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todos os equipamentos de segurança, chamados EPI’s, que devem ser OBRIGATORIAMENTE utilizados por TODOS os seus funcionários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O contratado deverá conferir as medidas no local antes da produção do mobiliário, bem como acompanhar eventual visita da contratante no local da produção do mobiliário com a finalidade de verificar o andamento dos serviços.

Após a instalação será realizada uma fiscalização e deverão ser feitos pela contratada todos os reparos de defeitos e imperfeições que venham a ser constatados.

A contratada deverá efetuar limpeza nos ambientes onde foi realizada a instalação de forma a retirar toda a sujeira gerada no processo de instalação.

Ivoti, 06 de novembro de 2014.

Ademir Rost

Secretário de Desenvolvimento