ANEXO II

# TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA VERTICAL PARA DEFICIENTES

## APRESENTAÇÃO

Este documento tem por finalidade servir como referência para a contratação de instalação e fornecimento de plataforma vertical para portadores de necessidades especiais a ser instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho, no Município de Ivoti/RS, descrevendo os materiais e equipamentos a utilizar, indicando os locais onde serão instalados e determinando as técnicas exigidas para pleno funcionamento.

### A – VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

A.1 – Compete ao proponente efetuar completa verificação preliminar do presente termo e, caso julgue necessário, fazer visita no local da instalação.

A.2 – Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou incorreções, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, estas deverão ser imediatamente informadas à Secretaria do Planejamento até 3 DIAS ÚTEIS antes da entrega da proposta orçamentária, para permitir a adequação do projeto e/ou orçamento, e posterior comunicação a todos os proponentes.

B – PRECEDÊNCIA DE DADOS:

B.1 – Em caso de divergência entre o Quadro de Orçamento e o Memorial Descritivo, prevalecerá sempre o último.

B.2 – As medidas deverão ser conferidas no local da instalação do equipamento.

C – MODIFICAÇÕES NO PROJETO:

C.1 – Nenhuma nas especificações do Termo de Referência, determinando ou não encarecimento da obra, será executada sem autorização do Contratante, por escrito.

C.2 – Sempre que for sugerida pelo Executante qualquer modificação, esta deverá ser acompanhada de orçamento correspondente, se apresentar alteração de preço para mais ou para menos.

D – RESPONSABILIDADE PARA ALTERAÇÕES SUGERIDAS:

D.1 – O Executante assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução de quaisquer modificações que forem eventualmente por ele propostas e aceitas pelo Contratante  e pelo Autor do Projeto.

E – ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE MATERIAIS:

E.1 – O Executante só poderá usar qualquer material depois de examinado e aprovado pelo Fiscal Técnico.

E.2 – Caso surja, neste Memorial  Descritivo, a expressão “ou similar”, fica subentendido que tal alternativa será precedida de consulta e sujeita a aprovação de amostra.

F – TÉCNICAS DE EXECUÇÃO:

F.1 – Todos os serviços e materiais utilizados, independente de especificação, ou detalhamento, deverão atender às normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e serem executados sob a orientação de profissional habilitado. Os serviços e equipamentos deverão atender a NBR 15655-4/2009.

F.2 – Todo o serviço, a juízo do fiscal técnico, que tenha sido mal executado ou executado diferente do projeto, será demolido e refeito na forma devida.

G – DOCUMENTAÇÃO INCLUÍDA NO CONTRATO:

G.1 – O Termo de Referência ficará fazendo parte integrante do Contrato e valendo como se, no mesmo, efetivamente transcrito fosse.

H – TERMO DE CONCLUSÃO:

H.1 – A obra será recebida globalmente no seu final pela comissão de recebimento de obras através de um termo de conclusão provisório.

H.2 – Após 90 dias do recebimento provisório e da nova revisão, a comissão de recebimento de obras emitirá o termo de conclusão definitivo.

## OBJETIVO

Fornecer e instalar plataforma vertical para atender portadores de necessidades especiais com a máxima segurança possível.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços e o equipamento a ser instalado deverão obrigatoriamente estar de acordo com este Termo de Referência.

A Empresa deverá declarar a plena aceitação e submissão às especificações deste termo, relativa aos indicativos e determinações técnicas.

A apresentação da proposta implica na aceitação imediata, pela proponente, do inteiro teor das presentes especificações técnicas e de serviços, bem como de todas as disposições legais que se aplicam à espécie.

O equipamento deve atender as especificações abaixo relacionadas:

- Capacidade de carga de 250kg;

- Instalação externa;

- 2 paradas, com desnível de 3,50m;

- Entrada / Saída unilaterais (mesmo lado);

- Cabine com dimensões mínimas de 900x1400mm;

- Botoeiras: Controle de chamadas no interior do equipamento e nos pavimentos através de

botões com acionamento por pressão constante;

- Pintura/Cor do equipamento: Eletrostática texturizada cinza;

- Fechamento das portas com travamento mecânico;

- Acionamento hidráulico e motor elétrico;

O acompanhamento e execução dos serviços como sua aprovação será de total responsabilidade da empresa contratada.

A Contratada ficará responsável pela quitação e fornecimento da ART correspondente ao serviço a ser executado.

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras civis, como execução da fundação, poço do elevador e abertura de porta no pavimento superior, ficarão por conta da contratante. A contratante também deverá fornecer um ponto de tomada de energia junto a plataforma, de acordo com especificações da contratada. O enclausuramento ficará por conta da contratante, e será executado mediante especificações da empresa fornecedora da plataforma. Portanto, a empresa executora deverá fornecer projeto executivo para a contratante.

### A – LOCAL DE INSTALAÇÃO

A.1 – O Município irá fornecer projeto com o local de instalação do elevador e espaço para a casa de máquinas. E, no caso de divergência de informações o contratado deverá informar ao Departamento de Planejamento Urbano as alterações necessárias.

### B – CONDIÇÕES DE TRABALHO

B.1 – Os profissionais que irão prestar os serviços deverão utilizar uniforme e equipamentos específicos próprios para o serviço a ser prestado. As ferramentas necessárias para prestação dos serviços deverão ser fornecidas por conta da contratada. O uso de EPI’s (equipamentos de proteção individual) é obrigatório conforme normas específicas, devendo ser providenciado por conta da contratada.

### C – PREÇO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO: | UNID. | QUANT. | R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |
| 1. | Plataforma vertical hidráulica para PNE, com 2 paradas | un | 1,00 | 37.500,00 |

## PROPOSTA

A proposta deverá conter especificações técnicas, valor da proposta e prazo de entrega não superior à 90 dias.

## PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 90 dias, conforme prazo de entrega estabelecido.

## RECEBIMENTO FINAL

Após o recebimento da obra conforme descrito na item 1.H, a empresa contratada deverá ainda fornecer no mínimo 1 ano de garantia.

Ivoti, 04 de julho de 2014.

Cíntia E. Souza

CREA 194785